## Slide 1: Projet Encolleuse
Groupe 4 – Valentin Pain, Nathan Poret, Arthur Lecras & Benjamin Brifault
20/05/2022
Projet Encolleuse – Groupe 4
1

## Slide 2: Ordre du jour
Projet Encolleuse – Groupe 4
20/05/2022
2
AMDEC
Plan d’expérience
Traitement d’image, analyse et automatisme
Analyse fonctionnelle
Prototype et choix techniques
Ergonomie, maintenance et formation
Notes: 2
20/05/2022

## Slide 3: Introduction
Intégration d’un système d’encollage à une chaîne de production
Projet Encolleuse
20/05/2022
3
Notes: Cible : Le client de Madame Ash
Société Tobeca -> fourni prototype d’encolleuse
3
20/05/2022

## Slide 4: AMDEC
Analyse des risques et des modes de défaillance
Diagramme d’Ishikawa
4
20/05/2022
Notes: Fréquence x Détection x Gravité = Criticité
4
20/05/2022

## Slide 5: Plan d’expérience
Projet encolleuse
20/05/2022
5
Buse | h | e | Vx | Surface demi-ellipse (mm²) | Meilleure TauVx
Buse Rose | 0.8 | 0.4 | 200 | 1.73 | 23.51
Buse Verte | 0.2 | 0.8 | 600 | 0.52 | 19.2
Buse Grise | 0.2 | 0.4 | 200 | 0.45 | 15.45
Buse Olive | 0.2 | 0.4 | 200 | 0.46 | 17.21
Notes: Le plan d’expérience sert à réduire de manière cohérente le nombre d’expériences.
A0 : Largeur max cordon de colle
TauVx : Distance du trait constant
Tau : Moment où le trait est linéaire et constant

## Slide 6: Traitement d’image, analyse et automatisme
6
Projet encolleuse
20/05/2022
Déformation
Floue
Luminosité
Bruitage
Déformé
Perspective corrigée
Notes: Caméra au dessus de l'encolleuse
Régulation
Amélioration de l'image
6
20/05/2022

## Slide 7: Traitement d’image, analyse et automatisme
7
Projet encolleuse
20/05/2022
Analyse d’une image de l’expérience après application d’un filtre de netteté

## Slide 8: Traitement d’image, analyse et automatisme
8
Projet encolleuse
20/05/2022
Modélisation et Régulation PID
Notes: 8
20/05/2022

## Slide 9: Analyse Fonctionnelle
Analyse fonctionnelle du système dans l’objectif d’intégrer l’encolleuse dans la chaine de production
Bête à corne de l’encolleuse
20/05/2022
9
Notes: 9
20/05/2022

## Slide 10: Analyse Fonctionnelle
Analyse fonctionnelle du système dans l’objectif d’intégrer l’encolleuse dans la chaine de production
10
20/05/2022
Diagramme pieuvre de l’encolleuse
Notes: 10
20/05/2022

## Slide 11: Prototype : Modélisation 3D
Projet Encolleuse
20/05/2022
11
Chaine de production intégrant le prototype (vue avant)
Chaine de production intégrant le prototype (vue arrière)
Notes: Logiciel Factory Design
Objectif optimisation :
Choix d’une double encolleuse, bras robotique qui fonctionnenera en canon
11
20/05/2022

## Slide 12: Prototype : Bras robotique
12
Projet encolleuse
20/05/2022
Bras Robotique UR3
Bras Robotique UR5
Bras Robotique UR10
Notes: Parler de la portée des robots : UR3 : 500 mm (très rapide)
UR5 : 850 mm
UR10 : 1300 mm (plus lent)

## Slide 13: Prototype : Lecteur RFID
Projet Encolleuse
20/05/2022
13
 | TRF7963A | V780-HMD68-ETN-EU | qID - R1240IE
Fréquence (MHz) | 13.56 | 865.7, 866.3, 866.9, 867.5 | 865.6 – 867.6
Puissance programmable en sortie (dBm) | 20 ou 23 | 15 – 27 | 18 niveaux entre 8 et 25
PIRE minimum (dBm) | Non calculée | 17.15 | 10.15
PIRE maximum (dBm) | Non calculée | 29.15 | 27.15
Distance optimale (m) | Inconnue | 2 | 1.50
 | Monza R6
Fréquence (MHz) | 860 – 960
Sensibilité de lecture (dBm) | -22,1
Sensibilité d’écriture (dBm) | -18,8
PIRE en lecture (dBm) | 12.98
PIRE en écriture (dBm) | 16.28
Notes: PIRE = Puissance Isotrope Rayonnée Équivalente L’équation du PIRE va permettre de connaitre la puissance qu'il faudra appliquer à l’antenne isotrope du lecture RFID pour obtenir le même champ dans la direction de l'antenne où la puissance émise de l’étiquette RFID est maximale.
Contrainte de base de 2 m.
13
20/05/2022

## Slide 14: Rechargement de colle
14
Le galet (couvercle du pot de colle) sera retiré et poser sur le côté du pot de colle.
Décapsulage du galet
Le pot de colle sera déplacé puis déposé sur l’encolleuse.
Déplacement du pot de colle
La buse descendra dans le pot de colle permettant le remplissage de la seringue à 75%.
Rechargement par la buse
La buse sera purgée de toute la colle présente pour éviter les goûtes de colle involontaire.
Purge de la buse
Le pot de colle sera déplacé puis déposé sur la table d’origine.
Déplacement du pot de colle
Projet encolleuse
20/05/2022

## Slide 15: Encollage de 2 capots simultanément
15
Projet encolleuse
20/05/2022
Le premier capot est amené à la première encolleuse à l’aide de bras robotique
Récupération du premier capot
Le second capot est amené à la seconde encolleuse à l’aide de bras robotique (Le premier capot est en cours d’encollage)
Récupération du second capot
La buse sera purgée de toute la colle présente pour éviter les goûtes de colle involontaire.
Purge de la buse
Le premier capot, une fois encoller, est déposer sur la chaîne de production à l’aide du bras robotique (Le second capot est en cours d’encollage)
Dépose du premier capot dans la chaîne de production
Le second capot, une fois encoller, est déposer sur la chaîne de production à l’aide du bras robotique
Dépose du second capot dans la chaîne de production
La buse sera purgée de toute la colle présente pour éviter les goûtes de colle involontaire.
Purge de la buse

## Slide 16: Ergonomie, maintenance et formation
Problèmes
Rechargement de colle.
Posture du personnel.
Résolution
Utilisation du bras robotique.
Utilisation de table adapté.
Projet Encolleuse
20/05/2022
16
Notes: - Action répétitive
- Posture
16
20/05/2022

## Slide 17: Ergonomie, maintenance et formation
Projet Encolleuse
20/05/2022
17
Notes: 17
20/05/2022

## Slide 18: Budget prévisionnel
18
Projet encolleuse
20/05/2022
Produit | Coût estimé | Quantité planifiée
Imprimantes CR-20 |  | 2
Raspberry |  | 2
Pic Solution 10cc de 100 pièces |  | 1
Nordson FTL230-1 |  | 2
Nordson MTLL013-06 |  | 2
Nordson PV02-3062C |  | 1
Buses Nordson 14 buses olive |  | 1
Kit de montage CR20 |  | 2
Bras robotique UR10 |  | 1
Petite tables (70 cm x 70 cm x 75 cm) |  | 3
Grande table (150 cm x 75 cm x 90 cm) |  | 1
Impression 3d du récipient de colle (bobine 1kg) |  | 1
Impression 3d du récipient de colle |  | 1
Lecteur RFID Caen qID-R1240IE |  | 1
Tablette |  | 2
Casque VR |  | 2
Produit | Coût estimé | Quantité planifiée
Imprimantes CR-20 |  | 2
Raspberry |  | 2
Pic Solution 10cc de 100 pièces |  | 1
Nordson FTL230-1 |  | 2
Nordson MTLL013-06 |  | 2
Nordson PV02-3062C |  | 1
Buses Nordson 14 buses olive |  | 1
Kit de montage CR20 |  | 2
Bras robotique UR10 |  | 1
Petite tables (70 cm x 70 cm x 75 cm) |  | 3
Grande table (150 cm x 75 cm x 90 cm) |  | 1
Impression 3d du récipient de colle (bobine 1kg) |  | 1
Impression 3d du récipient de colle |  | 1
Lecteur RFID Caen qID-R1240IE |  | 1
Tablette |  | 2
Casque VR |  | 2
Total produit :
.
Rappel coût total des produits : 57193.57 €
Salaire typique d’un technicien de maintenance industrielle : 29982 € par an
Marge à prévoir en cas d’imprévus pour une réparation : 20000 €
Total première année : 110000 €
A prévoir pour les années suivante : 30000 €

## Slide 19: Amélioration
18
Projet encolleuse
20/05/2022
Intégration complète dans la chaine de production
Suppression du bras robotique
Encollage de la base du capot au lieu du capot
Diminution du temps de production
Notes: Le scenario le plus probable d’évolution de la solution actuelle est l’intégration complète de l’encolleuse à la chaine de production. C’est-à-dire la suppression complète du bras robotique, des encolleuses externes ainsi que des tables. L’avantage sera la réduction considérable du temps de déplacement entre les anciennes encolleuses et la chaine de production. De plus, ayant le bras robotique en moins, cela va réduire le temps de maintenance de l’ensemble du matériel. Cependant, cette solution nécessite l’ajout d’une nouvelle composante à la chaine de production et peut donc représenter un coût supplémentaire. D’un point de vue technique, La solution changera un peu, au lieu d’encoller le capot, la base sera encollée. Il suffira de remplir le réservoir de capot non encollé et d’en ajouter au fur et à mesure de l’expérience au lieu de faire une pile de capot sur la table.

## Slide 20: Conclusion
Merci de nous avoir écouté
Projet Encolleuse
20/05/2022
20
Notes: 20
20/05/2022

## Slide 21: Annexes
Projet encolleuse
20/05/2022
Équation de Friis :
Équation PIRE :
Formule de Criticité :